## Slide 1
获得线偏振光的常用方法
1）利用物质的二向色性制成偏振片(器)
2）利用反射光和折射光的偏振来产生（反射或玻璃片堆）
3） 利用各向异性晶体的双折射特性制成偏振棱镜
二向色性 : 某些物质能吸收某一方向的光振动 , 而只让与这个方向垂直的光振动通过，这种性质称二向色性 。
19.2偏振片的起偏和检偏及马吕斯定律

## Slide 2
偏振片的工作原理
腰横别扁担进不了城门

## Slide 3
一. 起偏
起偏: 自然光通过偏振片后变为线偏振光
偏振片
偏振片：吸收某方向光振动，而与其垂直方向的光振动能通过的装置
偏振化
方向
偏振化方向：能通过光振动的方向

## Slide 4
自然光
普通光源 由随机取向的大量分子组成，这些分子发出的光各自具有随机变化的初位相和振动面，所以平均来讲，普通光源发出的光的光矢量对于光的传播方向是对称而又均匀分布的。
与光线垂直的平面
各个方向振动等几率
光源
一束光
在与光传播方向
垂直的平面内振动
等几率
没有优势方向
自然光的表示方法：

## Slide 5
偏振片
偏振化方向
自然光
光强
与偏振化方向垂直的分量被吸收
自然光可以沿着与光传播方向垂直的任意方向上分解成两束振动方向相互垂直、振幅相等、无固定相位差的线偏振光。
自然光的分解
线偏振光
光强
偏振化方向
自然光
光强
与偏振化方向垂直的分量被吸收
自然光
光强
偏振片
自然光的分解
线偏振光
光强

## Slide 6
如图所示，让太阳光通过遮光板M 中的小孔S ，在M的右方放一偏振片P ，P 的右方再放一光屏Q ，现以光的传播方向为轴逐渐旋转偏振片P ，关于屏Q 上光的亮度变化情况，下列说法中正确的是
A、先变亮后变暗
B、先变暗后变亮
C、亮度不变
D、光先变暗后变亮，再变暗，再变亮
Q
P
M
S
课堂练习

## Slide 7
二.马吕斯定律
复习
光矢量保持在一固定平面上，光矢量端点的轨迹为直线，即光矢量只沿着一个确定的方向振动，称为线偏振光。
振动面
光矢量
振动面：振动方向与传播方向所确定的平面
光矢量平行于屏面
光矢量垂直于屏面
光矢量斜交于屏面

## Slide 8
线偏振光可以沿着与光传播方向垂直的任意方向上分解成两束振动方向相互垂直、同相位（或相位差为p）的线偏振光。
y
x
Ey
Ex
⊙
传播方向
⊙
传播方向
y
x
Ey
Ex
1869年由法国物理学家马吕斯提出； 当线偏振光入射到偏振片时，光的振动方向和偏振化方向的夹角不同，出射的偏振光的光强不同。

## Slide 9
线偏振光可以沿着与光传播方向垂直的任意方向上分解成两束振动方向相互垂直、同相位（或相位差为p）的线偏振光。
y
x
Ey
Ex
⊙
传播方向
y
x
Ey
Ex

## Slide 10
线偏振光的光强
  马吕斯定律：强度为I1的线偏振光，通过检偏器后，透射光的强度为：
  其中α为检偏器的偏振化方向与入射偏振光的偏振化方向之间的夹角。

## Slide 11
三. 检偏
已知有自然光、线偏振光、部分偏振光，如何区分？
复习
偏振片
偏振化方向
自然光
光强
与光轴垂直的分量被吸收
自然光可以沿着与光传播方向垂直的任意方向上分解成两束振动方向相互垂直、振幅相等、无固定相位差的线偏振光。
自然光的分解
线偏振光
光强

## Slide 12
复习
线偏振光的光强
  马吕斯定律：强度为I1的线偏振光，通过检偏器后，透射光的强度为：
  其中α为检偏器的偏振化方向与入射偏振光的偏振化方向之间的夹角。

## Slide 13
检偏: 利用偏振片检验光线的偏振化程度
起偏
检偏
检偏
检偏公式

## Slide 14
（A） （B）
（C） （D）
使强度为 的自然光通过两个偏振方向相交600的偏振片后，透射光强为
课堂练习

## Slide 15
（１）自然光
检偏
自然光通过旋转的检偏器，光强不变。

## Slide 16
检偏
（２）线偏振光
当检偏器以入射光为轴转动时，透射光强度将有变化。
（1）起偏器与检偏器偏振化方向平行时：α=0 或α=π，I=I0，透射光强度最大；
（2）起偏器与检偏器偏振化方向垂直时：α=π/2 或α=3π/2，I=0，透射光强度最小。
（3）α为其它角度时，透射光的强度介于0～I0之间。
线偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化，有消光现象

## Slide 17
（３）部分偏振光 复习
部分偏振光
部分偏振光可分解为两束振动方向相互垂直的、不等幅的、不相干的线偏振光。
在垂直于光传播方向的平面上，含有各种振动方向的光矢量，但光振动在某一方向更显著。
部分偏振光的分解
完全偏振光和自然光是两种极端情形，介于二者之间的一般情形称为部分偏振光。
y
x
z
部分偏振光的表示方法：
垂直屏幕的光振动较强
在屏幕内的光振动较强
部分偏振光可以看成自然光和线偏振光的混合。

## Slide 18
部分偏振光可以看成自然光和线偏振光的混合。
检偏
部分偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化, 没有消光现象。
部分偏振光

## Slide 19
检偏总结：自然光、线偏振光、部分偏振光的区分
１）自然光通过旋转的检偏器，光强不变。
２）线偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化，有消光现象。
３）部分偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化, 没有消光现象。
部分偏振光可以看成自然光和线偏振光的混合。

## Slide 20
检验自然光,线偏振光和部分偏振光时，使被检验的光入射到偏振片上，然后旋转偏振片，若从偏振片射出的光的强度________，则入射光为自然光。若射出的光的强度_____________，则入射光为部分偏振光。若射出的光的强度_______________，则入射光为线偏振光.

## Slide 21
两个偏振片紧靠在一起将它们放在一盏灯的前面以致没有光通过。如果将其中的一片旋转180度，在旋转过程中，将会产生下述的哪一种现象
A、透过偏振片的光强先增强，然后又减少到零
B、透过偏振片的光强光增强，然后减少到非零的最小值
C、透过偏振片的光强在整个过程中都增强
D、透过偏振片的光强先增强，再减弱，然后又增强
课堂练习

## Slide 22
分析：起偏器和检偏器的偏振方向垂直时，没有光通过；偏振方向平行时，光强度达到最大。当其中一个偏振片转动180度的过程中，两偏振片的方向由垂直到平行再到垂直，所以通过的光先增强，又减小到零，选项A正确。

## Slide 23
在拍摄表面光滑的物体，如玻璃器皿、水面、陈列橱柜、油漆表面、塑料表面等，常常会出现耀斑或反光，这是由于光线的偏振而引起的。在拍摄时加用偏振镜，并适当地旋转偏振镜面，能够阻挡这些偏振光，借以消除或减弱这些光滑物体表面的反光或亮斑。要通过取景器一边观察一边转动镜面，以便观察消除偏振光的效果。当观察到被摄物体的反光消失时，既可以停止转动镜面。
偏振片的应用
（1）照相机的滤光镜
制作偏振摄像镜头、太阳镜等光学器件。

## Slide 25
相机镜头加偏振片前后照片对比
在强光下摄影时，反光强烈，为使成像后光线谐调、柔和，可在摄影机前头加偏振片，旋转偏振片可减少入射的反射光光强。

## Slide 26
光的偏振现象有很多应用。如在拍摄日落时水面下的景物、池中的游鱼、玻璃橱窗里的陈列物的照片时，由于水面或玻璃表面的反射光的干扰，常使景像不清楚。如果在照相机镜头前装一片偏振滤光片，让它的透振方向与反射光的偏振方向垂直，就可以减弱反射光而使景像清晰。

## Slide 27
不加偏振片拍摄，橱窗中景物模糊不清
加偏振片拍摄，景物变清晰

## Slide 28
（C）
用偏光镜消除了反射偏振光 使玻璃门内的人物清晰可见
（A）
玻璃门表面的反光很强
（B）
用偏光镜减弱了反射偏振光

## Slide 29
（2）摄影时控制天空亮度，使蓝天变暗
由于蓝天中存在大量的偏振光，所以用偏振镜能够调节天空的亮度，加用偏振镜以后，蓝天变的很暗，突出了蓝天中的白云。偏振镜是灰色的，所以在黑白和彩色摄影中均可以使用。
(3) 在雪地、海洋上或夏日阳光充足的白天，反射光很强，由于光是横波，所以这些强烈的来自上空的散射光基本上是水平方向振动的。因此，为保护视力，可戴一副只能透射竖直方向偏振光的眼镜，或在望远镜前加偏振片，可以便可挡住部分的散射光。

## Slide 30
（3）偏光眼镜用于立体电影
在拍摄立体电影时，用两个摄影机，两个摄影机的镜头相当于人的两只眼睛，它们同时分别拍下同一物体的两个画像，放映时把两个画像同时映在银幕上。如果设法使观众的一只眼睛只能看到其中一个画面，就可以使观众得到立体感。为此，在放映时，两个放像机每个放像机镜头上放一个偏振片，两个偏振片的偏振化方向相互垂直，观众戴上用偏振片做成的眼镜，左眼偏振片的偏振化方向与左面放像机上的偏振化方向相同，右眼偏振片的偏振化方向与右面放像机上的偏振化方向相同，这样，银幕上的两个画面分别通过两只眼睛观察，在人的脑海中就形成立体化的影像了。

## Slide 31
偏光镜头 立体电影

## Slide 32
汽车夜间在公路上行驶与对面的车辆相遇时，为了避免双方车灯的眩目，司机都关闭大灯，只开小灯，放慢车速，以免发生车祸。如驾驶室的前窗玻璃和车灯的玻璃罩都装有偏振片，而且规定它们的偏振化方向都沿同一方向并与水平面成45度角，那么，司机从前窗只能看到自已的车灯发出的光，而看不到对面车灯的光，这样，汽车在夜间行驶时，即不要熄灯，也不要减速，可以保证安全行车。
（4） 汽车使用偏振片防止夜晚对面车灯晃眼
另外，在阳光充足的白天驾驶汽车，从路面或周围建筑物的玻璃上反射过来的耀眼的阳光，常会使眼睛睁不开。由于光是横波，所以这些强烈的来自上空的散射光基本上是水平方向振动的。因此，只需带一副只能透射竖直方向偏振光的偏振太阳镜便可挡住部分的散射光。

## Slide 33
汽车车灯、车窗、飞机舷窗等的制作。
汽车夜间汇车时，为了避免双方车灯的眩目，司机需要打近光，放慢车速，以免发生车祸。如驾驶室的前窗玻璃和车灯的玻璃罩都装有偏振片，而且规定它们的偏振化方向都沿同一方向并与水平面成450角，那么，司机从前窗只能看到自已的车灯发出的光，而看不到对面车灯的光，这样，汽车在夜间行驶时，既不要熄灯，也不要减速，可以保证安全行车。
在大房间内的风洞上装上两块可自由旋转的偏振片，可使室内光线具有浪漫色彩。

## Slide 34
两块透振方向互相垂直的偏振片当中插进一个液晶盒，盒内液晶层的上下是透明的电极板，它们刻成了数字笔画的形状。外界的自然光通过第一块偏振片后成了偏振光，这束光在通过液晶时，如果上下两液晶片间没有电压，光的偏振方向会被液晶旋转90°，于是它能通过第二个偏振片。第二个偏振片的下面是反射镜，光线被反射回来，这时液晶盒看起来是透明的。但如果在上下两个电极间有一定大小的电压时，液晶的性质就改变了，旋光性消失，于是光线不能通过第二个偏振片，这个电极下的区域就变暗，于是就显示出了数字。
（5）电子手表等的液晶显示器

## Slide 35
人的眼睛对光的偏振状态是不能分辨的，但某些昆虫的眼睛对偏振却很敏感。比如蜜蜂有五支眼、三支复眼、两支复眼，每个复眼包含有6300个小眼，这些小眼能根据太阳的偏光确定太阳的方位，然后以太阳为定向标来判断方向，所以蜜蜂可以准确无误地把它的同类引到它所找到的花丛。 再如在沙漠中，如果不带罗盘，人是会迷路的，但是沙漠中有一种蚂蚁，它能利用天空中的紫外偏光导航，因而不会迷路。
（6）生物的生理机能

## Slide 36
【例19-1】两块性质完全相同的偏振片平行放置，其通光方向P1、P2间夹角为p/6。光强为I0的自然光垂直入射，经过第一块偏振片后的光强为0.32I0，求经过第二块偏振片后的出射光强。
/6
P1
P2
解：
光强经P1后小于0.5I0，说明偏振片有吸收。
透过率为
由马吕斯定律，通过P2后的出射光强为

## Slide 37
【例19-2】一束光是自然光和线偏振光的混合光，当它垂直通过一偏振片后，随着偏振片的偏振化方向取向的不同，出射光强度可以变化 5 倍。问：入射光中自然光与线偏振光的强度各占入射光强度的百分比为多少？
解：
设I0、 分别为入射光中自然光与线偏振光的强度
P1
P1

自然光与线偏振光为非相干光，总光强度为各自之和

## Slide 38
练习： P2以恒定的角速度ω旋转， P1 和P2的偏振化方向夹角为θ = ωt。设入射光由强度分别为I0 和 的自然光和线偏振光混合而成，线偏振光的偏振方向与P1的夹角为 。此光通过这一系统后出射光强度=_____。
θ
P1
P2
θ
P1
P2


## Slide 39
练习：已知 P1、P2的偏振化方向的夹角为/6，入射光强度为I0 （由强度相同的自然光和线偏振光混合而成），最后的出射光强为I0 3 /8，线偏振光的偏振方向与P1的夹角为q =____。
/6
P1
P2
I0/2
/6
P1
P2
I0/2
θ
q＝π/4

## Slide 40
练习： P1 和P2的偏振化方向夹角分别为1 和2 时，观测两束单色自然光， 两次所得的透射光强度相等，两入射光束强度之比 = _____
P1
P2
P1
P2

## Slide 41
练习： P1与P3的偏振化方向垂直，现令P2以恒定的角速度ω绕光传播方向旋转，P1 和P2的偏振化方向夹角为θ = ωt 。设入射自然光的光强为I0 ，此自然光通过这一系统后出射光强度=_____。
θ
P1
P3
P2

## Slide 42
练习：已知P1与P3的偏振化方向垂直，光强为I0的自然光相继通过偏振片P1、P2、P3后光强为I0 /8， P1、P2的偏振化方向夹角=_____。若以入射光线为轴，旋转P2，要使出射光的光强为零， 最少要转过的角度为_____。
θ
P1
P2
P3

## Slide 43
练习：已知P1与P2、P1与P3的偏振化方向夹角分别为π/6、π/3，光强为I0的自然光相继通过偏振片P1、P2、P3后光强为______。
π/6
P1
P2
P3
π/3

## Slide 44
练习：已知P1与P2的偏振化方向夹角为π/6，光强为I0的自然光相继通过偏振片P1、P2、P3后光强为0,P1与P3的偏振化方向夹角θ为______。
π/6
P1
P2
P3
θ

## Slide 45
练习：已知P1与P2、P1与P3的偏振化方向夹角分别为π/3、2π/3，设入射线偏振光的光强为I0 ，偏振方向与P1的夹角为π/6 。通过偏振片P1、P2、P3后光强为______。
π/3
P1
P2
P3
2π/3
π/6

## Slide 46
练习：已知P1与P2的偏振化方向夹角为π/6，设入射线偏振光的光强为I0 ，偏振方向与P1的夹角为π/6 。通过偏振片P1、P2、P3后光强为0, P1与P3的偏振化方向夹角θ为______。
π/3
P1
P2
P3
θ
π/6

## Slide 47
练习： P1与P3的偏振化方向垂直，现令P2以恒定的角速度ω绕光传播方向旋转， P1、P2的偏振化方向夹角 θ = ωt。设入射线偏振光的光强为I0 ，偏振方向与P1的夹角为。通过这一系统后出射光强度=______。
θ
P1
P3
P2


## Slide 48
练习： P1与P3的偏振化方向垂直，现令P2以恒定的角速度ω绕光传播方向旋转， P1、P2的偏振化方向夹角θ = ωt。设入射光由强度分别为I0 和 的自然光和线偏振光混合而成，线偏振光的偏振方向与P1的夹角为 。此光通过这一系统后出射光最大强度=______。
θ
P1
P3
P2

## Slide 49
θ
P1
P3
P2

出射光最大强度

## Slide 50
19.3 反射光和折射光的偏振
一.部分偏振现象
自然光在两各向同性媒介分界面上反射和折射时，反、折射光均成为部分偏振光
特点：反射光中垂直入射面的光振动多于平行入射面的光振动，折射光反之。

## Slide 52
二.布儒斯特定律
1812年布儒斯特发现，当入射角为某特定值时，反射光为振动方向垂直于入射面的线偏振光
布儒斯特角
此时有
由折射定律
说明： i= i0时，反射光为线偏振光，而折射光仍然是部分偏振光，但此时偏振化程度最高

## Slide 53
布儒斯特角
缺点：反射光光强较弱，折射光较强
让自然光通过玻璃片堆，可使折射光的偏振化程度增加。玻璃片足够多时，可使折射光为完全偏振光

## Slide 54
练习：将一介质平板放在水中, 板面与水平面的夹角为，如图。已知折射率n水，n介质，要使水面和介质面反射光均为线偏振光,  =_____。
解：
根据布儒斯特定律
由几何关系，OAB中

空气
水
介质
B
A
O
i1
i2


## Slide 55
水的折射率为1.33，玻璃的折射率为1.50，当光由水射向玻璃时，起偏角=_____。若光由玻璃射向水时，起偏角=_______
当光由水射向玻璃时，水的折射率为n1，玻璃的折射率为n2，根据布儒斯特定律
tani0 = n2/n1 = 1.1278
得起偏角为i0 = 48.44º
当光由玻璃射向水时，玻璃的折射率为n1，水的折射率为n2，根据布儒斯特定律
tani0 = n2/n1 = 0.8867，
得起偏角为i0 = 41.56º
可见：两个角度互为余角
课堂练习

## Slide 56
当一束自然光以布儒斯特角入射到两种媒质的分界面上时，就偏振状态来说反射光为____________________光，其振动方向__________于入射面．
当一束自然光在两种介质分界面处发生反射和折射时，若反射光为完全偏振光，则折射光为____________偏振光，且反射光线和折射光线之间的夹角为___________。

## Slide 57
练习：如图所示，介质I 为空气（折射率 ），介质 II为玻璃（折射率 ），两个交界面互相平行。一束自然光从介质 I中以 i角入射。若使介质 I、 II交界面上的反射光为线偏振光， 入射角 i=____, 玻璃上表面处折射角=____, 玻璃板下表面处的反射光是否也是线偏振光？
对于玻璃板下表面处的反射光
对于玻璃板下表面处的反射光，满足布儒斯特定律，是线偏振光

## Slide 58
练习：一束自然光自空气射入一块平面玻璃上，如图，设入射角等于布儒斯特角 i0，则在界面 2 的反射光是________________。
完全偏振光
∴
证：
∵ i0 为布儒斯特角为
∴
界面 2 的布儒斯特角为
∴ 光线 b 是振动方向⊥入射面的完全偏振光.
∵
而
在界面 2处
在界面 1处
i0
1
2
b
B
C
A
a
r

## Slide 59
【补充例】一束自然光自空气射向一块平板玻璃，设以布儒斯特角i0入射,则在界面2上的反射光：
A）自然光 。 B） 完全偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面。C）完全偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面。D ）部分偏振光。
【补充例】自然光以60°的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全线偏振光，则知折射光为
A) 完全线偏振光且折射角是30°。
B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 的介质时，折射角是30°。
C) 部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角． D) 部分偏振光且折射角是30°。

## Slide 60
通过一块偏振片分别去观察电灯光、蜡烛光、月光、黑板的反射光，当以入射光线为轴转动偏振片时，能够观察到光线强弱有变化的是
A、电灯光
B、蜡烛光
C、月光
D、黑板的反射光
课堂练习

## Slide 61
19.4 光的双折射
对于各向异性晶体，一束光射入晶体后，可以观察到有两束折射光的现象。
双折射现象:

## Slide 62
方解石晶体
（CaCO3 )
e光
O光
寻常光线（Ordinary 光）
非常光线（Extra-ordinary光）
——恒遵守通常折射定律的光线。
——不遵守通常折射定律的光线。
e光折射线不一定在入射面内。
o光折射线一定在入射面内。

## Slide 63
光
光
当方解石晶体旋转时，
o光不动，e光围绕o光旋转
双
折
射
纸面
方解石
晶体

## Slide 64
光
光
当方解石晶体旋转时，
o光不动，e光围绕o光旋转
双
折
射
纸面
方解石
晶体

## Slide 65
光
光
当方解石晶体旋转时，
o光不动，e光围绕o光旋转
双
折
射
纸面
方解石
晶体

## Slide 66
光
光
当方解石晶体旋转时，
o光不动，e光围绕o光旋转
双
折
射
纸面
方解石
晶体

## Slide 67
光
光
当方解石晶体旋转时，
o光不动，e光围绕o光旋转
双
折
射
纸面
方解石
晶体

## Slide 68
二、光轴
单轴晶体：只有一个光轴的晶体。
当光在晶体内沿某个特殊方向传播时不发生双折射，该方向称为晶体的光轴。
A
B
光轴
101°55′
光轴是一特殊的方向,凡平行于此方向的直线均为光轴。
63.8°
如方解石、石英、红宝石等。
方解石
石英
红宝石
双轴晶体：有二个光轴的晶体。两束光均为非常光。
如云母、硫磺等。
云母

## Slide 69
一般情况下，e光不一定在入射面内，o光和e光的主平面并不重合
光轴
o光
光轴
e光
o光主平面
e光主平面
主平面：某一光线(o光或e光)与光轴组成的平面
三、主平面及偏振性

## Slide 70
一般情况下，e光不一定在入射面内，o光和e光的主平面并不重合

## Slide 71
o光和e光均为线偏振光
光轴
o光
o光主平面
o光的振动方向垂直于它自己的主平面
光轴
e光
e光主平面
e光的振动方向平行于它自己的主平面

## Slide 72
单轴晶体，其中的电子存在两个固有的振动频率，一个是与光轴平行方向的振动 ，另一个是与光轴垂直方向的振动 。
o光传播时，电矢量垂直于光轴，所以沿各个方向传播时，振动频率相同，则速度也相同，其波面为球面。
四、单轴晶体的波阵面
e光在不同方向传播时，电矢量相对于光轴的方向不同，其振动频率也不同，所以速度也不同，其波面为旋转椭球面。
光轴
O光球面波阵面
e光旋转椭球面波阵面
O光波阵面
e光波阵面
光轴

## Slide 73
由于e光在不同方向传播速度不同，折射率也不同。定义e光的主折射率如下：
光轴
e光旋转椭球面波阵面
O光球面波阵面
O光波阵面
e光波阵面
光轴
e光沿与光轴垂直方向传播时的速度为ve，
则其主折射率为ne=c/ve。
o光的速度与方向无关，
o光的折射率与方向无关，
折射率为no=c/vo。
o光和e光在晶体的光轴方向传播速度相等，在其他方向两者的传播速度不相等。

## Slide 74
根据两种光折射率的相对大小，将晶体分为正晶体和负晶体。
正晶体
正晶体
石英
光轴
时刻o光的波前。球面波
时刻e光的波前。非球面波
该方向上二者
的速度相同

## Slide 75
负晶体
负晶体
方解石
光轴
时刻o光的波前。球面波
时刻e光的波前。非球面波
该方向上二者
的速度相同

## Slide 76
正晶体
光轴
负晶体
光轴

## Slide 77
正晶体
正晶体
石英
光轴
时刻o光的波前。球面波
时刻e光的波前。非球面波
该方向上二者
的速度相同
负晶体
负晶体
方解石
光轴
时刻o光的波前。球面波
时刻e光的波前。非球面波
该方向上二者
的速度相同

## Slide 78
课堂练习
1.真空中波长为的单色光射入折射率为n 的介质中，真空中的光速为c，该光在这介质中的圆频率为＿＿，光速为＿＿， 波长为＿＿＿＿＿。
光的圆频率=光源的圆频率=常数
2. 已知单轴晶体对某单色光的折射率为no和ne，真空中的光速为c，则在该晶体中的O光的速度=_____ ； e光在垂直和平行于光轴方向的速度分别=_____、______，
光的振动周期=光源的振动周期=常数
O光波阵面
e光波阵面
光轴
ne=c/ve
no=c/vo
vo=c/no
ve=c/ne
vo=c/no

## Slide 79
波动传到的各点都可以看作是发射新的球面子波的波源，在其后的任一时刻，这些子波源发出的球面子波的波阵面的包迹就是该时刻的波阵面。
Huygens原理
五、Huygens原理对双折射现象的解释

## Slide 80
作图法确定o光和e光的传播方向
正晶体
光轴
负晶体
光轴
o光和e光形成两种不同的波阵面；
4) o光和e光两种波阵面在光轴方向相切。
3) e光在晶体内形成的子波波阵面为旋转椭球面；
2) o光在晶体内形成的子波波阵面为球面；

## Slide 81
正晶体
正晶体
石英
光轴
时刻o光的波前。球面波
时刻e光的波前。非球面波
该方向上二者
的速度相同
负晶体
负晶体
方解石
光轴
时刻o光的波前。球面波
时刻e光的波前。非球面波
该方向上二者
的速度相同

## Slide 82
o光和e光均为线偏振光
光轴
o光
o光主平面
o光的振动方向垂直于它自己的主平面
光轴
e光
e光主平面
e光的振动方向平行于它自己的主平面

## Slide 83
（1）光轴斜交于晶体表面且平行于入射面，正入射
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
vO (t2-t1)
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
vO (t2-t1)
D’
O光DD’

## Slide 84
M
N
媒质
晶体
A
D
en
界面法线
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’D’’:时刻t=t2 e光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
ve (t2-t1)
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
ve(t2-t1)
e光D D’’
A’’
D’’
e光AA’’

## Slide 85
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
D’
O光DD’
A’’
D’’
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
包络线A’’D’’:时刻t=t2 e光的波阵面
e光AA’’
e光DD’’
O光AA’

## Slide 86
（2）光轴斜交于晶体表面且平行于入射面，斜入射
M
N
媒质
晶体
A
D
en
i
γ
A’’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AA’:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’D:时刻t=t2 O光的波阵面
A’
1
2
子波源
时刻t=t2光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’’
A’D=u (t2-t1)
vO (t2-t1)

## Slide 87
M
N
媒质
晶体
A
D
en
i
A’’’
界面法线
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
子波源
AA’:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’’D:时刻t=t2 e光的波阵面
A’
1
2
子波源
时刻t=t2光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
e光AA’’’
A’D=u(t2-t1)
ve(t2-t1)

## Slide 88
M
N
媒质
晶体
A
D
en
i
γ
A’’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AA’:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’D:时刻t=t2 O光的波阵面
A’
1
2
子波源
时刻t=t2光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
A’D=u (t2-t1)
vO (t2-t1)
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
ve(t2-t1)
A’’’
包络线A’’’D:时刻t=t2 e光的波阵面
e光A A’’’
O光AA’’

## Slide 89
（3）光轴垂直于晶体表面且平行于入射面，正入射
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
vO (t2-t1)
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
vO (t2-t1)
D’
O光DD’

## Slide 90
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 e光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
e光AA’
ve (t2-t1)
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
ve (t2-t1)
D’
e光DD’

## Slide 91
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
D’
O光DD’
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 e光的波阵面
e光AA’
e光DD’
O光和e光相同
光线沿着光轴传播时，没有双折射发生

## Slide 92
（4）光轴平行于晶体表面和入射面，正入射
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
vO (t2-t1)
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
vO (t2-t1)
D’
O光DD’

## Slide 93
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’’
界面法线
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’D’’:时刻t=t2 e光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
e光AA’’
ve (t2-t1)
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
ve (t2-t1)
D’’
e光DD’’

## Slide 94
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
D’
O光DD’
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
A’’
D’’
包络线A’’D’’:时刻t=t2 e光的波阵面
e光A A’’
e光DD’’
o光和e光不分开，但传播速度不同，仍为双折射！

## Slide 95
（5）光轴平行于晶体表面且垂直于入射面，正入射
M
N
光轴⊙
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
vO (t2-t1)
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
vO (t2-t1)
D’
O光DD’

## Slide 96
M
N
光轴⊙
媒质
晶体
A
D
en
界面法线
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
包络线A’’ D’’:时刻t=t2 e光的波阵面
A’’
D’’
e光AA’’
e光DD’’

## Slide 97
M
N
光轴⊙
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
D’
O光DD’
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
包络线A’’ D’’:时刻t=t2 e光的波阵面
o光和e光不分开，但传播速度不同，仍为双折射！
e光AA’’
e光DD’’
A’’
D’’

## Slide 98
（6）光轴平行于晶体表面且垂直于入射面，斜入射，
M
N
光轴⊙
媒质
晶体
A
D
en
i
γO
A’’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AA’:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’D:时刻t=t2 O光的波阵面
A’
1
2
子波源
时刻t=t2光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’’
A’D=u (t2-t1)
vO (t2-t1)
AA’’=vO (t2-t1)
=ADsinrO
A’D=u (t2-t1)
=ADsini

## Slide 99
M
N
光轴⊙
媒质
晶体
A
D
en
i
γe
A’’’
界面法线
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
子波源
AA’:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’’D:时刻t=t2 e光的波阵面
A’
1
2
子波源
时刻t=t2光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
e光AA’’’
A’D=u (t2-t1)
ve (t2-t1)
AA’’=ve (t2-t1)
=ADsinγe
A’D=u (t2-t1)
=ADsini
e光遵守通常折射定律

## Slide 100
M
N
光轴⊙
媒质
晶体
A
D
en
i
γO
A’’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AA’:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’D:时刻t=t2 O光的波阵面
A’
1
2
子波源
时刻t=t2光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’’
A’D=u (t2-t1)
vO (t2-t1)
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
A’’’
包络线A’’’D:时刻t=t2 e光的波阵面
e光AA’’’
ve (t2-t1)
γe
由于两个波阵面均为球面，所以两个光均遵守折射定律
e光遵守通常的折射定律

## Slide 101
练习：如图等边三角形晶体，垂直入射。已知no和ne ，出射o和e光夹角=_____。
光轴
o光
e光
⊙
光轴
由于在入射面内o和e光的子波波阵面是圆周，遵守通常的折射定律。
·
光轴
光轴平行于晶体表面且垂直于入射面，斜入射。结论： e光遵守通常的折射定律，

## Slide 102
解：由于在入射面内o和e光的子波波阵面是圆周，遵守通常的折射定律。
e光折射角:
练习：用方解石切割成等边三角形的棱镜，光轴与三角形截面垂直，当自然光以i角入射时，e光在棱镜内折射线与棱镜底边平行，已知no和ne ，求入射角i=____，光折射角 = ____,并画出e光和o光的光矢量振动方向。
对o光
o
e光和o光的光矢量振动方向
光轴
光轴平行于晶体表面且垂直于入射面，斜入射。结论： e光遵守通常的折射定律。
⊙
⊙
光轴

## Slide 103
19.5波晶片和偏振光的产生与检验
波晶片─相位延迟片
晶片是光轴平行于表面的单轴晶体薄片。
光轴
常叫波片
垂直入射光的出射光为同方向但有确定的附加相差的两束线偏振光的合成光。

## Slide 104
回忆：光轴平行于晶体表面和入射面，正入射
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
vO (t2-t1)
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
vO (t2-t1)
D’
O光DD’

## Slide 105
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’’
界面法线
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’’D’’:时刻t=t2 e光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
e光AA’’
ve (t2-t1)
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
ve (t2-t1)
D’’
e光DD’’

## Slide 106
M
N
媒质
晶体
A
D
en
A’
界面法线
时刻t=t2 A点O光子波波阵面
子波源
AD:时刻t=t1入射波的波阵面
包络线A’D’:时刻t=t2 O光的波阵面
1
2
子波源
时刻t=t1光线2到达D
时刻t=t1光线1到达A
O光AA’
时刻t=t2 D点O光子波波阵面
D’
O光DD’
时刻t=t2 A点e光子波波阵面
时刻t=t2 D点e光子波波阵面
A’’
D’’
包络线A’’D’’:时刻t=t2 e光的波阵面
e光A A’’
e光DD’’
o光和e光不分开，但传播速度不同，仍为双折射！

## Slide 107
光轴
光轴
光轴
1.光程差

## Slide 108
光轴
平面简谐电磁波正入射，o、e光亦为平面简谐电磁波
通过厚为d 的晶片，出射后在任一处相遇的o、e光间的相位差：
穿过d厚度后，o光和e光得光程差为

## Slide 109
光轴
光轴
椭圆偏振光
二个相互垂直、同频率、相位差确定的线偏振光的合成为椭圆偏振光

## Slide 110
（1）当 时为椭圆偏振光。
（4）当 ，且振幅相等时为圆偏振光。
（2）当 时为线偏振光。
（3）当 时为正椭圆偏振光。
（5）当 时为右旋椭圆偏振光。
（6）当 时为左旋椭圆偏振光。

## Slide 111
练习：线偏振的平行光，在真空中波长为 ，垂直入射到方解石晶体上，晶体的光轴与表面平行。真空中的光速为c，已知方解石晶体对此单色光的折射率为no和ne ，则入射光的圆频率=______，在晶体中的O光的圆频率=______ ，波长o =______；e光的圆频率=______，波长e =______。
光的圆频率=光源的圆频率=常数
光的振动周期=光源的振动周期=常数
ne=c/ve
no=c/vo
光轴

## Slide 112
2.四分之一波片
光轴
光轴
四分之一波片(l/4波片): 晶体厚度恰能使o光和e光光程差为l/4的晶片
正椭圆偏振光

## Slide 113
(1)线偏振光通过l/4波片后将变为正椭圆偏振光
O
y
x
z
线偏振光
正椭圆偏振光
线偏振光
正椭圆偏振光
光轴
(2)当α=π/4时，为圆偏振光
y
O
x

## Slide 114
（3）圆偏振光通过l/4波片后可变为线偏振光
O
y
x
z
圆偏振光
线偏振光
圆偏振光
线偏振光
y
O
x

## Slide 115
（4）主轴与波片光轴平行的正椭圆偏振光通过l/4波片后变为线偏振光
光轴
通过转动l/4波片使其光轴方向平行于椭圆偏振光的长轴或短轴
正椭圆偏振光
正椭圆偏振光可以沿着与光传播方向垂直的任意方向上分解成两束振动方向相互垂直、振幅相等、相位差为π/2的线偏振光。

## Slide 116
主轴与波片光轴平行的正椭圆偏振光通过l/4波片后变为线偏振光
通过转动l/4波片使其光轴方向平行于椭圆偏振光的长轴或短轴
O
y
x
z
正椭圆偏振光
线偏振光
正椭圆偏振光
线偏振光
y
O
x

## Slide 117
区分自然光和圆偏振光:
光强始终不变
自然光经l/4波片后仍为自然光，转动检偏器，光强没有变化。
有消光
圆偏振光经l/4波片后成为线偏振光，转动检偏器，有最大光强和消光。

## Slide 118
区分部分偏振光和椭圆偏振光:
无消光
部分偏振光经l/4波片后仍为部分偏振光，转动检偏器，有最大和最小光强，无消光。
有消光
l/4波片的光轴方向平行于椭圆偏振光的长轴或短轴,经l/4波片后椭圆偏振光变为线偏振光，转动检偏器，有最大光强和消光。

## Slide 119
练习：一束单色平面偏振光，垂直投射到一块用方解石（负晶体）制成的四分之一波片（对于投射光的频率而言）上，如图所示．如果入射光的振动面与光轴成45°角，则对着光看从波片射出的光是
45°
(A) 逆时针方向旋转的圆偏振光．
(B) 逆时针方向旋转的椭圆偏振光．
(C) 顺时针方向旋转的圆偏振光．
(D) 顺时针方向旋转的椭圆偏振光．
x
y
z
入射光
y
x
Ey
Ex
⊙
传播方向
光轴
左旋正椭圆偏振光
逆时针方向旋转的圆偏振光

## Slide 120
练习：一束单色平面偏振光，垂直投射到一块用方解石（负晶体）制成的四分之一波片（对于投射光的频率而言）上，如图所示．如果入射光的振动面与光轴成45°角，则对着光看从波片射出的光是
45°
(A) 逆时针方向旋转的圆偏振光．
(B) 逆时针方向旋转的椭圆偏振光．
(C) 顺时针方向旋转的圆偏振光．
(D) 顺时针方向旋转的椭圆偏振光．
x
y
z
入射光
y
x
Ey
Ex
⊙
传播方向
光轴
右旋正椭圆偏振光
顺时针方向旋转的圆偏振光

## Slide 121
练习：一束单色平面偏振光，垂直投射到一块用方解石（负晶体）制成的四分之一波片（对于投射光的频率而言）上，如图所示．如果入射光的振动面与光轴成30°角，则对着光看从波片射出的光是
30°
(A) 逆时针方向旋转的圆偏振光．
(B) 逆时针方向旋转的椭圆偏振光．
(C) 顺时针方向旋转的圆偏振光．
(D) 顺时针方向旋转的椭圆偏振光．
x
y
z
入射光
y
x
Ey
Ex
⊙
传播方向
光轴
左旋正椭圆偏振光
逆时针方向旋转的椭圆偏振光

## Slide 122
练习：一束单色平面偏振光，垂直投射到一块用方解石（负晶体）制成的四分之一波片（对于投射光的频率而言）上，如图所示．如果入射光的振动面与光轴成30°角，则对着光看从波片射出的光是
30°
(A) 逆时针方向旋转的圆偏振光．
(B) 逆时针方向旋转的椭圆偏振光．
(C) 顺时针方向旋转的圆偏振光．
(D) 顺时针方向旋转的椭圆偏振光．
x
y
z
入射光
y
x
Ey
Ex
⊙
传播方向
光轴
右旋正椭圆偏振光
顺时针方向旋转的圆偏振光

## Slide 123
练习：如图所示，一束线偏振光垂直地穿过一个
偏振片M 和一个1/4 波片N，入射线偏振光的
光振动方向与1/4 波片的光轴平行，偏振片M
的偏振化方向与1/4 波片N 光轴的夹角为45°，
则经过M 后的光是________________偏振光；
经过N 后的光是___________________偏振光。
M
N
45°
圆偏振光
线偏振光

## Slide 124
光轴
3.二分之一波片
二分之一波片(l/2波片): 晶体厚度恰能使o光和e光光程差为l/2的晶片
线偏振光

## Slide 125
(1)线偏振光通过l/2波片后将变为线偏振光
O
y
x
z
线偏振光
线偏振光
线偏振光
线偏振光
光轴 y轴
线偏振光通过l/2波片后仍为线偏振光，但振动方向与原振动方向相比转过 2α 角
y
O
x

## Slide 126
推广：晶体厚度恰能使o光和e光光程差为l/2的奇数倍的晶片
光轴
光轴
线偏振光通过厚度为l/2的奇数倍的波片后仍为线偏振光，但振动方向与原振动方向相比转过 2α 角

## Slide 127
圆偏振光通过l/2波片后仍为圆偏振光，但转动方向与原来的相反
O
y
x
z
y
O
x

## Slide 128
练习：已知P1与P2的偏振化方向夹角为π/6，光强为I0的自然光相继通过偏振片P1、P2、P3后光强为0,P1与P3的偏振化方向夹角分别为______。
π/6
P1
P2
P3
θ
π/3
π/6

## Slide 129
练习：已知P1与P2的偏振化方向夹角分别为π/6，设入射线偏振光的光强为I0 ，偏振方向与P1的夹角为π/6 。通过偏振片P1、P2、P3后光强为0, P1与P3的偏振化方向夹角分别为______。
π/3
P1
P2
P3
θ
π/6
π/6
π/3

## Slide 130
【例15-3】 在两个偏振化方向相同的偏振片之间平行地插入一厚度d=0.01mm的波片，其光轴与偏振化方向之间夹角为p/4。以白光入射，出射光中缺少那些波长的光（设对于可见光范围的所有波长由no-ne=0.172）？
由于波片的双折射，从波片出射的光是彼此有确定位相差的两束线偏振光，其位相差为
其合成光一般为椭圆偏振光
从波片出射的光通过第二块偏振片后又成为线偏振光
解：
从第一块偏振片出射的光为线偏振光，

## Slide 131
特殊波长的光不能通过第二块偏振片
要求：从波片出射的光为垂直于第二块偏振片的偏振化方向的线偏振光时才不能通过第二块偏振片。
线偏振光通过厚度为l/2的奇数倍的波片后仍为线偏振光，但振动方向与原振动方向相比转过 2α 角
k=1，2，3，4
波长为6880 和4914 的光不能出射。

## Slide 132
练习：P1和P2夹角=π/3 ,已知d ，no-ne 。以太阳光入射，出射光中缺少那些波长的光____， P1 和光轴夹角=___
光轴
线偏振光通过厚度为l/2的奇数倍的波片后仍为线偏振光，但振动方向与原振动方向相比转过 2α 角

## Slide 133
练习：P1和P2夹角为,已知d ，no-ne 。以太阳光入射，出射光中缺少那些波长的光____， P1 和光轴夹角=___
光轴
线偏振光通过厚度为l/2的奇数倍的波片后仍为线偏振光，但振动方向与原振动方向相比转过 2α 角

## Slide 134
【补充例】一光束由强度相同的自然光和线偏振光混合而成．此光束垂直入射到几个叠在一起的偏振片上． (1) 欲使最后出射光振动方向垂直于原来入射光中线偏振光的振动方向，并且入射光中两种成分的光的出射光强相等，至少需要几个偏振片？它们的偏振化方向应如何放置？ (2) 这种情况下最后出射光强与入射光强的比值是多少？
解：设入射光中两种成分的强度都是I0，总强度为2 I0．
(1) 通过第一个偏振片后，原自然光变为线偏振光,强度为I0 / 2， 原线偏振光部分强度变为I0 cos2q，其中q为入射线偏振光振动方向与偏振片偏振化方向P1的夹角．以上两部分透射光的振动方向都与P1一致．如果二者相等，则以后不论再穿过几个偏振片，都维持强度相等(如果二者强度不相等，则以后出射强度也不相等)．因此，必须有I0 / 2＝I0 cos2 q ，得 q ＝45

## Slide 135
为了满足线偏振部分振动方向在出射后“转过”90，只要最后一个偏振片偏振化方向与入射线偏振方向夹角为90就行了．
综上所述，只要两个偏振片就行了(只有一个偏振片不可能将振动方向“转过”90)．
配置如图， 表示入射光中线偏振部分的振动方向， P1、P2分别是第一、第二偏振片的偏振化方向
(2) 出射强度I2＝(1/2)I0 cos2 45＋I0 cos4 45＝I0 [(1 / 4)+(1 / 4)]=I0/2
比值 I2/(2I0)＝1 / 4

## Slide 136
自然光、线偏振光、部分偏振光的区分 复习
１）自然光通过旋转的检偏器，光强不变。
２）线偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化，有消光现象。
３）部分偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化, 没有消光现象。
部分偏振光可以看成自然光和线偏振光的混合。

## Slide 137
但上述方法不能区分部分偏振光和椭圆偏振光
部分偏振光可以看成自然光和线偏振光的混合。
部分偏振光
检偏
椭圆偏振光
检偏
检偏器旋转一周，光强发生变化,两次光强最大,两次最小,但不为零，没有消光现象。

## Slide 138
圆偏振光可以沿着与光传播方向垂直的任意方向上分解成两束振动方向相互垂直、振幅相等、相位差为π/2的线偏振光。
但上述方法不能区分自然光和圆偏振光
自然光
圆偏振光
检偏
检偏
检偏器旋转一周，光强始终不变。

## Slide 139
如何区分自然光与圆偏振光， 部分偏振光与椭圆偏振光？
基本方法：在检偏器前加一块l/4波片
自然光经l/4波片后仍为自然光，转动检偏器，光强没有变化。
检偏器
(1)区分自然光和圆偏振光
光强始终不变

## Slide 140
自然光经l/4波片后仍为自然光，转动检偏器，光强没有变化。
光强始终不变
有消光
圆偏振光经l/4波片后成为线偏振光，转动检偏器，有最大光强和消光。
区分自然光和圆偏振光:

## Slide 141
（2）区分部分偏振光和椭圆偏振光:
基本方法：在检偏器前加一块l/4波片
检偏器
无消光
部分偏振光经l/4波片后仍为部分偏振光，转动检偏器，有最大和最小光强，无消光。

## Slide 142
光轴
通过转动l/4波片使其光轴方向平行于椭圆偏振光的长轴或短轴
正椭圆偏振光
正椭圆偏振光可以沿着与光传播方向垂直的任意方向上分解成两束振动方向相互垂直、振幅相等、相位差为π/2的线偏振光。

## Slide 143
通过转动l/4波片使其光轴方向平行于椭圆偏振光的长轴或短轴
正椭圆偏振光
正椭圆偏振光可以沿着与光传播方向垂直的任意方向上分解成两束振动方向相互垂直、振幅相等、相位差为π/2的线偏振光。
有消光
l/4波片的光轴方向平行于椭圆偏振光的长轴或短轴,经l/4波片后椭圆偏振光变为线偏振光，转动检偏器，有最大光强和消光。

## Slide 144
无消光
部分偏振光经l/4波片后仍为部分偏振光，转动检偏器，有最大和最小光强，无消光。
区分部分偏振光和椭圆偏振光:
有消光
l/4波片的光轴方向平行于椭圆偏振光的长轴或短轴,经l/4波片后椭圆偏振光变为线偏振光，转动检偏器，有最大光强和消光。

## Slide 145
圆偏振光
自然光
椭圆偏振光
部分 偏振光
四分之一波片
P
Imax ~ 0
P
总结：区分自然光和圆偏振光，部分偏振光和椭圆偏振光
I0
I0
I0
I0
Imax ~ 0
Imax~ Imin
要求：光轴平行椭圆偏振光的长轴或短轴放置

## Slide 146
四分之一波片
圆偏振光
自然光
自然光
线偏振光
偏振片（转动）
线偏振光
I不变
线偏振光
I变, 有消光
以入射光方向为轴
四分之一波片
椭圆
偏振光
部分偏振光
线偏振光
偏振片（转动）
线偏振光
I变, 有消光
部分
偏振光
要求：光轴平行椭圆偏振光的最大光强或最小光强方向放置，即光轴平行椭圆偏振光的长轴或短轴放置。
线偏振光
I变, 无消光

## Slide 147
要想区别自然光和圆偏振光，可使它们先通过
1/4波片，再通过一检偏器，若光强_____________，则为自然光，若光强__________为椭圆偏振光。
自然光通过偏振片后，透射光为__________光，如果透射光再经过1/4片，且波片的光轴与偏振片的透振方向成/4角，则透射光为__________光。
自然光通过偏振片后变为线偏振光，若使出射光线再通过1/4 波片，波片光轴方向与偏振片偏振化方向成/4 角,则通过1/4波片后的光是_______偏振光，若两者之间成/3角，则通过1/4波片后的光是_____偏振光。
线偏振光通过任意厚度的波片形成椭圆偏振光，若在它的后面再经过一四分之一波片，其光轴和椭圆的短轴或长轴重合，此时透射出来的将是_____

## Slide 148
【补充例】在两个正交的偏振片P1 和P2 之间插入一厚度 d=0. 04 mm 的石英玻片, 波片的晶轴与P1 夹角为/6，用 = 600nm 的光垂直入射，已知石英的no= 1.544和ne =1. 553 ,入射光强为 I0 ，试求从这一系统出射的光强。
【补充例】强度为I0 的自然光垂直投射到偏振化方向夹角为 的起偏振片 P1和检偏振片 P2系统，问从检偏振片P2 出射的光强是多少？若在P1和P2 之间插入一片晶轴和P1及P2都成 的1/4波片。则出射光强又是多少？

## Slide 149
光轴
单色自然光
1. 振幅关系：
在 P2 后，两束光振动方向平行，振幅为：

## Slide 150
光轴
单色自然光
通过晶体C后：
此两束光合成为一束椭圆偏振光通过 P 2 后：
2. 相位关系：
第二项是由于 方向相反引起的附加位相差
第一项为两光通过晶片产生的位相差

## Slide 151
4.4.1 同方向同频率振动的叠加
某一质点在直线上同时参与两个独立的同频率的简谐振动，其振动方程分别表示为：
初始时刻旋转矢量图

O x

## Slide 152
初始时刻旋转矢量图

O x
任意时刻t旋转矢量图

O x
由于旋转矢量 和 的旋转角速度均为ω ，它们之间的夹角保持不变，因此合成旋转矢量 的旋转角速度亦为ω。
一个质点参与两个在同一直线上频率相同的简谐振动，其合成运动仍为简谐振动。
结论：

## Slide 153

x
一个质点参与两个在同一直线上频率相同的简谐振动，其合成运动仍为简谐振动。
结论：

## Slide 154
光轴
单色自然光
线偏振光的光强